DIGITÁLNY TERMOSTAT S REÁLNYM ČASOM CTS 060

POPIS PRÍSTROJA

CTS 060 je elektronické zariadenie, určené predovšetkým pre riadenie filtrácie a ohrevu v bazénových systémoch. Združuje v sebe digitálny termostat s možnosťou nastavenia offsetu pre zobrazenie aktuálnej teploty, hodiny reálneho času so zálohovaním a denným cyklom, možnosť nastavenia dvoch intervalov pre zapínanie filtrácie s minútovou presnosťou. Okrem toho má tento prístroj zabudovanú logiku s voliteľnou prioritou času alebo teploty a možnosť nastaviť zmysel spínania výstupu termostatu a to buď ako spínací pre ohrev, alebo rozpínací pre chladenie. Súčasťou kompletu prístroja je snímač teploty, ktorý je odporový a vysokoóhmový, čo znamená to, že prípadné predlžovanie jeho prívodného kábla aj o niekoľko metrov nespôsobí žiadnu podstatnú odchýlku pri meraní teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- napájanie					230V / 50Hz

- príkon					  < 1VA

- rozsah merania teploty			0 - 60°C

- rozsah nastavenia teploty			10 – 49°C

- rozsah nastavenia offsetu			0 – 6°C

- hysterézia ( pevná )				0,5°C

- štandardná dĺžka kábla snímača teploty	3m

- cyklus hodín					denný

- výstupy pre ohrev/chladenie a filtráciu	kontakt relé 250V/3A

- digitálny výstup ( voliteľný )		RS232

- sledovanie prietoku filtrácie (voliteľné )	vstup pre snímač, časové oneskorenie cca 30s

- zálohovanie – dĺžka				cca 1 rok bez pripojenia na sieť

- spôsob zálohovania		 		lítiová batéria CR2032

OBSLUHA PRÍSTROJA

Základné zobrazenie ponúka údaj o aktuálnej teplote, čase a stave výstupov. Aktívny stav výstupov indikuje blikanie napisu “wat“ pre ohrev / chladenie a “cl“ pre cirkuláciu, ak sú tieto výstupy neaktívne, uvedené nápisy sa trvalo zobrazujú.

Stlačením tlačidla MODE/SET sa ako prvé zobrazí nastavovanie požadovanej teploty. Tá sa potom nastavuje tlačidlami DOWN a UP.

Ďalším stlačením tlačidla MODE/SET sa zobrazí nastavenie offsetu. Spôsob nastavenia je rovnaký ako pri teplote.

Opätovným stlačením tlačidla MODE/SET systém vstupuje do módu nastavenia reálneho času. Ten sa nastavuje tlačidlami HOUR a MINUTES cyklicky smerom iba nahor a hodnoty sa priebežne vkladajú do registrov, nie je potrebne nijaké potvrdzovanie či vedomé ukladanie hodnôt používateľom.

Podobným postupom systém prejde do nastavovania časových intervalov pre filtráciu, kde “on1“, “on2“, “on3” sú časy zapnutia a “off1“, “off2“,“off3“ sú časy vypnutia cirkulácie, pričom časový rozdiel medzi on1 a off1 tvorí jeden časový interval cirkulácie, on2 až off2 tvorí druhý a medzi on3 a off3 tretí. Ak je potrebné nechať niektorý z intervalov nevyužitý, nastavia sa rovnaké časové údaje do on a off. Systém má samozrejme blokovanie proti nezmyselnému nastaveniu intervalov a proti ich prekrývaniu.

Nasledujúcim stlačením tlačidla MODE/SET sa vyvolá nastavenie dobehu cirkulačného čerpadla. To sa vykoná tlačidlami UP a DOWN v rozsahu 0 až 9 minút. Táto funkcia umožňuje dochladiť horúci výmenník alebo elektrický ohrev v prípade, že pri priorite času skončil interval pre filtráciu ale nedošlo k dohriatiu vody na nastavenú hodnotu, alebo pri priorite     teploty ak k dohriatiu došlo a cirkulačné čerpadlo by inak bolo zastavené ihneď.

Ďalším stlačením tlačidla MODE/SET nastane režim nastavenia priority pri vzájomnom spolupôsobení cirkulácie a ohrevu. Zobrazenie “TIME“ znamená prioritu času a zobrazenie “TEMP“ prioritu teploty. Voľba sa vykoná stlačením ľubovoľného tlačidla UP alebo DOWN.

Priorita času znamená to, že cirkulácia beží iba v nastavených časových intervaloch a pripadné dohrievanie vody sa môže uskutočniť iba počas ich trvania. Priorita teploty znamená také riadenie, že cirkulácia beží v nastavených intervaloch, ale ak teplota vody poklesne pod nastavenú hodnotu, pristroj zapína ohrev a spolu s ním aj cirkuláciu nad rámec nastavených intervalov až kým sa voda nedohreje a to a bez akéhokoľvek

časového obmedzenia či obmedzenia počtu zopnutí v 24h cykle.

Posledným zobrazením vyvolaným stlačením tlačidla MODE/SET je nastavenie typu výstupu termostatu. Ohrevu zodpovedá nastavenie HEATING, chladeniu COOLING. Voľba sa vykonáva stlačením ľubovoľného z tlačidiel DOWN alebo UP. Ďalším stlačením tlačidla MODE/SET sa vráti úvodné zobrazenie. Tento návrat nastane aj automaticky po cca piatich sekundách bez manipulácie s tlačidlami.

Termostat má ešte jeden zvláštny mód okamžitého nastavenia teploty. Ten nastane iba priamym stlačením tlačidla UP alebo DOWN, pričom prvé stlačenie iba zobrazí nastavenú teplotu a ďalšie stláčania zmenia túto hodnotu smerom nahor, resp. nadol.

ZÁKLADNÁ KONCOVÁ CENA:  95,- EUR