SYSTÉM RIADENIA OHREVU, FILTRÁCIE A ATRAKCIÍ S DIAĽKOVÝM   OVLÁDANÍM CTS 060R

POPIS PRÍSTROJA

Základom systému je v princípe termostat CTS 060, určený predovšetkým pre riadenie filtrácie a ohrevu v bazénových systémoch, rozsírený o ovládanie atrakcií a sériové rozhranie. Združuje v sebe digitálny termostat s možnosťou nastavenia offsetu pre zobrazenie aktuálnej teploty, hodiny reálneho času so zálohovaním a denným cyklom, možnosť nastavenia troch intervalov pre zapínanie filtrácie s minútovou presnosťou, nastaviteľný dobeh filtrácie po dohriati vody alebo ukončení filtračného cyklu počas ohrevu. Okrem toho má tento prístroj zabudovanú logiku s voliteľnou prioritou času alebo teploty a možnosť nastaviť zmysel spínania výstupu termostatu a to buď ako spínací pre ohrev, alebo rozpínací pre chladenie. Termostat je naviac rozšírený o 6 výstupov pre ovládanie atrakcií, ktoré je možné ovládať aj priamo tlačidlami pripojenými na vstupných svorkách. Súčasťou kompletu prístroja je snímač teploty, ktorý je odporový a vysokoóhmový, čo znamená, že prípadné predlžovanie jeho prívodného kábla aj o niekoľko metrov nespôsobí žiadnu podstatnú odchýlku pri meraní teploty. Významnou súčasťou zostavy je tzv. routerboard, ktorý po prepojení s termostatom pomocou rozhrania RS232 umožňuje diaľkové ovládanie termostatu akýmkoľvek prístrojom obsahujúcim wifi rozhranie a internetovy prehliadač. V tomto sa po prihlásení zobrazí virtuálny diaľkový ovládač, ktorým je možné či už na dotykovom displeji alebo myšou počítača zapínať atrakcie, odčítať skutočnú teplotu vody a aj nastavenú, ktorú je možné aj meniť a zobrazuje sa aj stav filtrácie, teda či beží, nebeží alebo či má poruchu. Pre vyhodnotenie správneho chodu filtrácie ma riadiaca jednotka vstup pre snímanie prietoku s časovým oneskorením vyhodnotenia. Všetky stavy sú potvrdzované zmenou farby virtuálnych tlačidiel, resp. zmenou zobrazenej hodnoty nastavenej teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- napájanie					230V / 50Hz

- príkon					  < 5VA

- rozsah merania teploty			0 - 60°C

- rozsah nastavenia teploty			10 – 49°C

- rozsah nastavenia offsetu			0 – 6°C

- hysterézia ( pevná )				0,5°C

- štandardná dĺžka kábla snímača teploty	3m

- cyklus hodín					denný

- výstupy pre ohrev/chladenie a filtráciu	kontakt relé 250V/8A

- výstupy pre atrakcie				kontakt relé 250V/8A

- sledovanie prietoku filtrácie		vstup pre snímač, časové oneskorenie cca 30s

- digitálny rozhranie obojsmerné		RS232

- zálohovanie – dĺžka				cca 1 rok bez pripojenia na sieť

- spôsob zálohovania		 		lítiová batéria CR2032

# CENA: 285,- EUR